Nyomatok kitöltési arányának meghatározása színtér-szegmentációval

Borbély Ákos

Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet

borbely.akos@rkk.bmf.hu

Rövid kivonat

A nyomdaipari gyakorlatban nyomatok, nyomóformák optikai minőségellenőrzésének határt szab a reflexiós mérésekhez alkalmazott mérőeszközök apertúrája, amely általában 4 mm-nél nagyobb átmérőjű. A hagyományos spektrofotométerek, denzitométerek apertúrájánál kisebb felületű színingerek vizsgálata is kívánatos, ez lehetővé válik video-mikroszkóp felhasználásával. Az eszközzel rögzített digitális képen tanulmányozható az autotípiai pontstruktúra, a nyomathordozó és a nyomdafesték mikroszerkezete.

Az általam kidolgozott eljárás a nyomatról készült digitális kép alapján lehetőséget teremt az alapszínekhez tartozó kitöltési arányok közvetlen meghatározására teszteléséhez ofszet technológiával készült nyomatokat használtam fel.