Mérési rendszer fejlesztése technológiai sorba épített mérőeszközök esetében

Göndör Vera – Koczor Zoltán – Gregász Tibor

Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

Minőségirányítási és Technológiai Szakcsoport

gondor.vera@rkk.bmf.hu, koczor.zoltan@rkk.bmf.hu, gregasz.tibor@rkk.bmf.hu

Absztrakt: A folyamatok megfelelőségét a folyamatba épített mérési és vizsgálati eljárások (módszerek, eszközök, rendszerek összessége) biztosítják. Jogos elvárás a mérési feladatokkal kapcsolatos, hogy megvalósuljon annak folyamatos fejlődése. A mérési tevékenység fejlesztésének egyik jól mérhető metrológiai jellemzője a mérési bizonytalanság, melynek csökkentésére teszünk kísérletet technológiai sorba épített és a gyártási paraméterek vizsgálatára tervezett mérőeszközök esetében. A módszer kidolgozása a legkockázatosabb mérési folyamat meghatározására, a bizonytalansági tényezők ok-hatásértékelésére, valamint a kísérletes ingadozásminimalizálására irányul.

Kulcsszavak: mérési bizonytalanság, kockázat, hatáselemzés, kísérlettervezés, folyamatos fejlesztés

A TEMIC Hungary Kft. szabályozott mérőeszköz felügyeleti rendszerrel elektronikus alkatrészeket előállító rendelkező autóipari beszállító. A mérőeszköz felügyelet kritikus pontja a szervezeti és vevői elvárásokat teljesítő mérési rendszerek folyamatos fejlesztése. A Budapesti Műszaki Főiskola Divat, Termék és Technológia Intézetével közösen lefolytatott innovációs projekt célja annak megállapítása, hogy

a végtermékek minőségi paramétereinek eloszlását rontó hatások és a mérésre jellemző ingadozás értékek milyen kapcsolatban vannak,

mekkora a jelentőségük az egyes mérési bizonytalanságoknak, és

miként csökkenthetők folyamatosan az ingadozási értékek.

A projekt során az egyes műszerek hatáselemzése alapján – kiválasztva a leginkább problémás, valamint hatásosan javítható mérési folyamatot, – a mérési bizonytalanságnak csökkentésére általánosítható módszert dolgozunk ki. A konkrét esetként kiválasztott mérésekre vonatkozóan – a módszertani eszköz kidolgozásán túl – a mérési bizonytalanságot befolyásoló tényezők hatásának csökkentésére teszünk javaslatot.